## Slide 1
Zákulisí provozu Seznam.cz
Martin Doleček
Senior IT operations manager
Seznam.cz a. s.
15.5.2012
EurOpen.cz

## Slide 2: Obsah
Datacentra
Hardware
Software
Aplikace pro podporu provozu
Kdo se o provoz stará
Blízká budoucnost

## Slide 3: Datacentra
Dvě datacentra = srdce Seznamu
2007 active-pasive → 2008 active-active
2012
  145 racků + rezervace
  roční spotřeba cca 3,5 GWh (hodinová 400kWh)
  1.500 fyz. serverů, 6PB Email.cz storage
Zabezpečení
  UPS, diesel generátory
  ochranka, č. OP, čipové karty, kamery

## Slide 4: HW - servery
Dual / trial vendor strategie
Výběr CPU, HW RAID, MNG, zpracování
Lokální disky vs. disková pole
Typy serverů
  1U (70 - 300G SAS 15k), 2U (1 - 2T SATA 7,2k), 4U (48x 2T SATA 7,2k)
Pár čísel
  1.500 serverů, 5.000 virtuálů
  15.000 pevných disků, 53 TB RAM

## Slide 5: HW - trend
Chart: Trend virtualizace
| 39904 | 39934 | 39965 | 39995 | 40026 | 40057 | 40087 | 40118 | 40148 | 40179 | 40210 | 40238 | 40269 | 40299 | 41061 | 40360 | 40391 | 41153 | 40452 | 40483 | 40513 | 40544 | 40575 | 40603 | 40634 | 40664 | 40695 | 40725 | 40756 | 40787 | 40817 | 40848 | 40878 | 40909 | 40940 | 40969 | 41000
fyzicky server | 1072 | 1071 | 1069 | 1069 | 1066 | 1067 | 1064 | 1074 | 1086 | 1095 | 1123 | 1152 | 1179 | 1115 | 1099 | 1104 | 1109 | 1107 | 1108 | 1124 | 1117 | 1093.5 | 1070 | 1046.5 | 1023 | 1027 | 1030.5 | 1034 | 1210 | 1228 | 1236 | 1293 | 1278 | 1281 | 1290 | 1461 | 1526
operacni systém | 1205 | 1278 | 1350 | 1424 | 1496 | 1571 | 1642 | 1765 | 1888 | 2008 | 2214 | 2421 | 2626 | 2777 | 2905 | 2925 | 3002 | 3054 | 3074 | 3151 | 3191 | 3227.5 | 3264 | 3300.5 | 3337 | 3456 | 3510.5 | 3565 | 3830 | 3929 | 3997 | 4105 | 4144 | 4332 | 4390 | 4807 | 4974

## Slide 6: HW - obnova
Pravidelná obnova serverů
  2010 konverze serverů 5:1, spotřeby 7:1
  2011 konverze serverů 3:1, spotřeby 4:1
Úspora energie díky obnově serverů

## Slide 7: HW - storage
Email.cz uložiště (cca 6PB, 8000 disků)
Disková pole pro servery

## Slide 8: HW - network
NIX – 2x 30Gbps
Core sw 4x
Aggregate sw 8x
Mng sw 112x
Access sw 150x

## Slide 9: SW - virtualizace serverů
Důvody:
  oddělitelnost aplikací
  manipulace s virtuály
  využití HW
Aktuální stav:
Typ operačního systému | Počet | %
Nevirtualizovaný - Solaris | 271 | 5,4%
Nevirtualizovaný - Debian | 258 | 5,2%
Virtual host - Debian | 997 | 20,0%
Virtual guest - Debian | 3.447 | 69,3%
Celkem OS | 4.973 | 100%
3,4

## Slide 10: SW - aplikace
Open-source
  OS: 95% Debian + 5% Solaris
  Kernel: RHEL + vybrané patche
  WEB: 79% Nginx + 18% Apache2 + 3% Lighttpd
  DB: 580x MySQL, 466x no-SQL cache
  HPC: Hadoop, Cassandra
Proprietární
  Python: webovky, scripty
  C++: backendy (… Metaserver, Fast-RPC/XML-RCP)
  js, java, ruby, django, teng …

## Slide 11: SW - instalace
Chart: Počet nových aplikačních balíků za měsíc
| 2009-01 | 2009-02 | 2009-03 | 2009-04 | 2009-05 | 2009-06 | 2009-07 | 2009-08 | 2009-09 | 2009-10 | 2009-11 | 2009-12 | 2010-01 | 2010-02 | 2010-03 | 2010-04 | 2010-05 | 2010-06 | 2010-07 | 2010-08 | 2010-09 | 2010-10 | 2010-11 | 2010-12 | 2011-01 | 2011-02 | 2011-03 | 2011-04 | 2011-05 | 2011-06 | 2011-07 | 2011-08 | 2011-09 | 2011-10 | 2011-11 | 2011-12 | 2012-01 | 2012-02 | 2012-03
počet balíků | 416 | 551 | 609 | 554 | 518 | 469 | 570 | 373 | 572 | 498 | 679 | 509 | 740 | 808 | 884 | 753 | 658 | 600 | 479 | 492 | 638 | 738 | 588 | 692 | 761 | 836 | 1003 | 882 | 1057 | 970 | 656 | 960 | 1038 | 960 | 1059 | 936 | 990 | 1353 | 1072

## Slide 12: Aplikace pro podporu provozu
Selfcheck
Monitoring
Puzzle
Trends

## Slide 13: Kdo se o provoz stará?
Administrators (26x)
Admins2
Novinky.cz,Super.cz Sport.cz, Lide.cz …
DNS,Backup
Admins3
Homepage, Mapy.cz Firmy.cz, Zbozi.cz ...
Network,LBalancers
Admins1
Email.cz, AntiSpam
RUS, Peněženka
Interní email
Admins4
Email.cz cluster
(Solaris)
Admins5
Fulltext, Encyklopedie
Kernel,OVZ,Hadoop
Adm-Brno1
Sklik, WebAnalytika
Cílená reklama
Hadoop, Cassandra
Support (18x)
Support
Puzzle, MySQL,DNS
Preinstall,Selfcheck
Monitoring, Trends
Consultants
Výrobci, objednávky
logistika, servis, datacentra
Operators
Onsite hands 24x7
Monitoring, Install.

## Slide 14: Blízká budoucnost
Automatizace
  webová, síťová, hromadná instalace
  posilování výkonu s propojením LB a DNS
  konfigurační centrum aplikací
Vyřešení SPOF u MySQL
Výměna core routerů
Testovací tým
… …

## Slide 15
Děkuji za pozornost…
martin.dolecek@firma.seznam.cz